Блок управления двухпрограммного игрового автомата

“Аuto Reels” + “Multi Fruits”.

Технический паспорт и инструкция по эксплуатации.

1. Общие сведения

Блок управления двухпрограммного игрового автомата (далее по тексту блок), реализует игры “Аuto Reels” и “Multi Fruits” с денежным выигрышем на одно игровое место. Обе игры представляют собой 3-х барабанные слоты с одной призовой линией, бонусной игрой (с накоплением сумм бонусов) и возможностью кратного увеличения выигрыша (рисковая игра). Выбор текущей игры может быть сделан как при настройке автомата, так и непосредственно игроком. Входные ставки могут приниматься в виде монет или жетонов (через монетоприемник), или денежных купюр (через купюроприемник с импульсным интерфейсом), либо путем ввода кредита оператором. Выигрыши выплачиваются монетами или жетонами через хопер, с возможностью выплаты выигрыша оператором в случае опустошения или превышения лимита хопера, либо путем списания кредита. Вывод игровой и служебной информации производится на стандартный компьютерный монитор стандарта SVGA. Для управления игрой предусмотрено подключение трех игровых кнопок с подсветкой (Bet, Deal, Select), функциональное назначение которых определяется текущей игровой ситуацией. Для обслуживания и настройки предусмотрено подключение кнопки “Сервис” (Service) и электронных ключей “Хозяин” (Boss) и “Кредит” (Credit). Блок обеспечивает сохранение и восстановление игровой ситуации в случае сбоя питания. Имеются возможность независимой настройки процента выдачи на основной и бонусной игре (от 75% до 95%) и рисковой игре (от 85 до 100%). Механическими счетчиками ведется учет по 4 показателям – входная сумма (IN), выходная сумма (OUT), сумма ручной выплаты (ATTENDANT PAY) и число cыгранных игр (GAMES), а электронные, помимо этого, содержат еще и дополнительную статистическую информацию.

2. Технические характеристики.

- Масса – не более 4 кг.

- Габаритные размеры 310x270x140 мм.

- Напряжение питания ~220. Наличие заземляющей линии обязательно! Рекомендуется включать через сетевой фильтр.

- Совместим с игровыми устройствами (монетоприемник, хопер, электромеханические счетчики) с входными и выходными сигналами типа “открытый коллектор” (активный уровень – низкий).

- Для подключения устройств к плате используются разъемы DB-9 (питание устройств) и DB-25 (управление устройствами)

- Звуковое сопровождение реализуется через звуковой стереоканал со встроенным усилителем, регулировка уровня громкости - программная

- Время непрерывной работы – неограниченно.

- Условия эксплуатации – температура воздуха (0…70 градусов C), относительная влажность воздуха 40…80%, атмосферное давление 630…800 мм.рт.ст. (84…107 кПа).

3. Подготовка и порядок работы.

  - Установить блок в месте, недоступном для механических и электрических воздействий со стороны посторонних лиц. Подключить к блоку все необходимые игровые устройства согласно схеме соединений и распайке разъемов DB-9 и DB-25. Подсоединить монитор. Подсоединить шнур питания и включить его в сеть. При этом начнется загрузка игры, продолжающаяся около 3-4 минут.

  - По завершении загрузки, в случае успешного самотестирования, блок входит в рабочий режим, восстанавливая последнюю игровую ситуацию. В том случае, если обнаруживается какая-либо ошибка, на экран выводится диагностическое сообщение, с указанием причины неисправности.

  - При нахождении блока в состоянии ожидания начала игры (мигающая надпись “Insert coin”) возможен доступ к электронным счетчикам. Для этого  необходимо повернуть ключ “Хозяин” в положение “включено”. При этом происходит переход на страницу “Boss menu”.  Помимо статистики, общей для обоих игр, на этой странице содержатся также и настройки автомата.  Настройку можно выполнить с помощью клавиш “Bet” (выбирает строку) и “Deal” (устанавливает значение). Подробно страница настроек описана в Приложении A.

  - Для ввода-cписания кредита необходимо повернуть ключ “Кредит” в положение “Включено”.  При этом (если шаг ввода кредита, установленный в меню хозяина не равен 0) будет выведена надпись “New credit” с текушим значением кредита. Изменять это значение можно нажатием-отпусканием клавиши “Сервис”, одновременно удерживая ключ “Кредит” в положении “Включено”:

  - если клавиша “Сервис” отпушена на позже чем через 2 сек. поcле нажатия, то кредит увеличивается на значение шага ввода кредита.

  - если клавиша “Сервис” отпушена в период от 2 до 4 сек. поcле нажатия, то кредит уменьшается на значение шага ввода кредита.

  - если клавиша “Сервис” отпушена в период от 4 до 10 сек. поcле нажатия, то кредит обнуляется.

  - если клавиша “Сервис” отпушена позже чем через 10 сек. поcле нажатия, то кредит не изменяется.

Для облегчения работы с кредитом нажатие сервисной клавиши сопровождается звуковыми сигналами, соответствующими каждому режиму. После установки нового значения кредита, следует вернуть ключ “Кредит” в положение “Выключено”. Максимально возможное предельное значение кредита при вводе-списании ограничено и равно 5000.

  - В режиме выбора ставки игрок может выбрать начальную ставку клавишей Bet (“Ставка”) в диапазоне от 1 до 5. Игра начинается, когда число вброшенных монет достигает установленного значения ставки. Излишек вброшенных игроком монет накапливается в кредите, и используется в последующих играх.

  - Помимо непосредственного вбрасывания монет через монетоприемник возможна также игра из кредита, путем кратковременного нажатия-отпускания клавиши Deal (“Старт”). Игрок также может начать игру со ставкой равной числу вброшенных монет. Для этого нужно повторно нажать клавишу Bet (“Ставка”).

  - В режиме выбора ставки игрок также  располагает возможностью получить сумму, накопленную в кредите, через хопер или ручную выплату. Для этого ему необходимо нажать кнопку Deal, и удерживать ее в течение 2 сек., пока не начнется выплата суммы кредита через хопер в виде выигрыша, либо не произойдет переход в режим ручной выплаты (см. п.1.15).

  - Если в настройках (см. Приложение A) разрешено переключение между играми, то в режиме выбора ставки нажатием кнопки Select (“Выбор”) игрок может переключиться на другую игру с сохранением текущего кредита.

  - При начале основной игры происходит прокрутка всех трех барабанов в новое положение. Результат игры определяется по таблице выигрышей текущей игры, имеющей 18 различных комбинаций и находящейся в верхней части экрана.

  - В игре “Multi Fruits”, если в результате игры на любых двух барабанах выпадает одинаковый символ, то игроку дается бесплатная бонусная игра на оставшемся барабане, которая может привести к новой выигрышной комбинации. Выигрыш за эту комбинацию добавляется к общему выигрышу.

  - В игре “Multi Fruits”, в случае выпадения трех одинаковых вишен в соответствующей строке накопительного бонуса происходит “созревание” одной вишни. Как только все вишни в строке станут “спелыми”, следующее выпадение трех соответствующих одинаковых вишен на барабанах приводит к выигрышу данного бонуса.

  - В игре “Auto Reels”, если в результате игры выпадает комбинация “три светофора одного цвета”, то к  основному выигрышу добавляется также сумма, накопленная в светофорном бонусе соответствующего цвета. Если же в результате игры выпадает  “два светофора одного цвета”, то дается бесплатная бонусная игра на третьем барабане, которая  может привести к выпадению недостающего третьего светофора заданного цвета и  выигрышу бонуса.

  - Выигранная сумма может быть увеличена игроком в 2, 3, 4, 5 раз, либо же полностью проигранна на каждом из этапов рисковой игры. Результат зависит от  цифры, открытой игроком на специальном табло. Выбор цифры производится клавишей “Риск”. Отказ от рисковой игры (и переход к выплате выигрыша) – клавишей “Ставка”.

  - Если режим выплаты (PAYOUT) в настройках установлен в положение HOPPER, то выплата производится хопером, если сумма выигрыша не больше установленного лимита хопера, и если в хопере имеется достаточное количество монет. Если какое-то из этих условий не выполняется, то хопер не запускается (или останавливается при опустошении) и остаток должен быть выплачен вручную кассиром. После расчета с игроком необходимо однократно нажать клавишу “Сервис” для возврата в режим выбора ставки.

  - Если режим выплаты (PAYOUT) в настройках установлен в положение CREDIT, то выигрыш добавляется к текущему кредиту, и игра возвращается в режим выбора ставки.

  - В случае застревания монеты, неисправности или же неверного подключения хопера или монетоприемника возможно возникновение аварийной ситуации. Блок прекращает работу и высвечивает на экране аварийное табло красного цвета с поясняющей надписью. Прежде чем возобновить работу необходимо убедиться в исправности и правильном подключениии указанных выше устройств, а затем однократно нажать клавишу “Сервис” для возвращения блока в нормальный режим работы.

  - Для облегчения подсчета накопленных в хопере монет (например, при пересменке кассиров) предусмотрен режим очистки хопера. Для этого в режиме ожидания нужно нажать и удерживать в течение 1 сек. клавишу “Сервис”. После этого начнется опустошение хопера, с подсчетом выданых монет на экране монитора (сервисную клавишу при этом можно отпустить). Выйти из этого режима можно повторным нажатием клавиши “Сервис”. Режим очистки хопера не оказывает влияния на счетчики.

4. Техническое обслуживание.

Категорически запрещается вскрывать блок, пытаться подключать к нему какие-либо непредусмотренные данным руководством устройства.

По всем вопросам обслуживания и гарантийного ремонта обращаться исключительно на фирму-изготовитель.

5. Гарантийные обязательства.

При правильной эксплуатации и соблюдении требований настоящего руководства, фирма-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 6 месяцев со дня продажи.

##### Приложение A.

Меню хозяина.

Счетчики

IN 		число вброшенных монет

OUT 		число выплаченных монет

CASH		разница = (IN-OUT)

ATT.PAY	число монет, выплаченных вручную оператором

Статистика

BAR.GAMES	число игр на основной игре

BAR.HITS	число выигрышей на основной игре

%		% выигрышей основной игры = (100 * BAR.HITS / BAR.GAMES)

BAR.BETS	сумма ставок  на основной игре

BAR.WINS	сумма выигрышей на основной игре (отдельно барабаны)

BОN.WINS	сумма выигрышей на основной игре (отдельно бонусы)

%		% выдачи основной игры = (100 * (BAR.WINS  +  BON.WINS) / BAR.BETS)

DBL.GAMES	число игр на рисковой игре

DBL.HITS	число выигрышей на рисковой игре

%		% выигрышей рисковой игры = (100 * DBL.HITS / DBL.GAMES)

DBL.BETS	сумма ставок в рисковой игре

DBL.WINS	сумма выигрышей в рисковой игре

%		% выдачи рисковой игры = (100 * DBL.WINS  / DBL.BETS)

ВВ.HITS	число выигрышей “крупного” бонуса

MB.HITS	число выигрышей “среднего” бонуса

LB.HITS	число выигрышей “мелкого” бонуса

x2		число выигранных рисков “увеличить в 2 раза”

x3		число выигранных рисков “увеличить в 3 раза”

x4		число выигранных рисков “увеличить в 4 раза”

x5		число выигранных рисков “увеличить в 5 раз”

### Настройка

CLEAR ALL	полная очистка счетчиков и статистики (необходимо удерживать кнопку Deal в течение 2-3 секунд)

BARELL	% на основной игре (75%, 80%, 85%, 90%, 95%)

DOUBLE	% на рисковой игре (85%, 90%, 95%, 100%)

DBL.LIM	максимум выигрыша, который можно увеличить на рисковой игре

PAYOUT	Определяет, как выплачивается выигрыш за очередную игру:

HOPPER – выигрыш выплачивается через хопер, или ручную выплату

CREDIT – выигрыш добавляется к кредиту

HOP.LIM	Максимум выигрыша (кредита), который выплачивается хопером.

При  HOP.LIM = 0 все выигрыши выплачиваются вручную.

CRED.STEP	Шаг, с которым производится ввод кредита сервисной кнопкой.

При CR.STEP = 0 работа с кредитным ключом блокируется.

VOLUME	громкость звука (0 – нет звука, 10 – максимальная громкость)

SELECT	Возможность выбора игры игроком с помощью кнопки Select

DISABLE – выбор запрещен

ENABLE – выбор разрешен