Управляющая плата игрового автомата “Три цифры” на одно игровое место.

Версия программы s1.01.

Технический паспорт и инструкция по эксплуатации.

1. Общие сведения

Управляющая плата игрового автомата “Три цифры” (далее по тексту плата), реализует игру с денежным выигрышем на одно игровое место, основанную на случайном выпадении числовых комбинаций из 3 цифр, с приемом входных ставок через монетоприемник и выплатой выигрышей через хопер, с возможностью выплаты выигрыша обслуживающим персоналом в случае опустошения хопера. Вывод игровой и служебной информации производится на стандартные семисегментные индикаторы (3 цифры). Таблица выигрышей имеет 11 вариантов + 1 вариант дающий право на дополнительную игру. Aвтомат обеспечивает сохранение и восстановление игровой ситуации в случае сбоя питания. Имеются 4 уровня регулировки процента выдачи (от 75% до 90%). Ведется учет по 4 показателям – входная сумма (IN), выходная сумма (OUT), сумма ручной выплаты (ATTENDANT PAY), число выигранных игр (WINS). Для учета используются как энергонезависимые электронные, так и стандартные электромеханические счетчики.

##### 2. Технические характеристики.

- Напряжения питания / потребляемый ток: +12В / 1A (приведено без учета мощности, потребляемой монетоприемником, хопером и электромеханическими счетчиками);

- Электрически совместима с семисегментными индикаторами следующих типов: SA23-11SRWA, SA23-12SRWA, SA40-18SRWA, SA40-19SRWA и их аналогами.

- Совместима с монетоприемником, с выходным сигналом прохождения монеты типа “открытый коллектор” (активный уровень – низкий).

- Совместима с хопером, двигатель которого управляется сигналом типа “открытый коллектор” (активный уровень – низкий), и имеющим выходной сигнал выплаты монеты того же типа (активный уровень – низкий).

- Совместима со стандартными электромеханическими счетчиками управляемыми сигналом типа “открытый коллектор”.

- Для подключения к плате питания, хопера, монетника, счетчиков, кнопок и лампы используются клеммные колодки.

- Индикаторы типа SA23-11SRWA могут быть установлены непосредственно на плату, в имеющиеся цанговые разъемы. Индикаторы могут быть подключены также через 10-контактные разъемы, установленные непосредственно на плате

- На внутренней стороне платы установлены контрольные индикаторы, дублирующие показания основных индикаторов

- Звуковое сопровождение реализуется через звуковой моно-канал с возможностью регулировки уровня громкости.

- Габаритные размеры (с установленными индикаторами) - 155x105x35 мм.

- Масса (без установленных индикаторов) - не более 150 гр.

- Время непрерывной работы – неограничено.

- Условия эксплуатации – температура воздуха (0…70 градусов C), относительная влажность воздуха 40…80%, атмосферное давление 630…800 мм.рт.ст. (84…107 кПа).

##### Подготовка и порядок работы.

  - Подключить к плате все необходимые входные и выходные сигналы согласно схеме соединений. Включить питание платы.

  - Если на индикаторах появится надпись “Err”, сопровождаемая звуковым сигналом – это говорит о необходимости выполнить инициализацию платы.  Для этого необходимо повернуть ключ “Хозяин” в положение “включено” и удерживать кнопку “Сервис” в течение 1-2 секунд. Инициализация приводит к полной очистке электронных счетчиков автомата. Инициализацию также следует выполнять при изменении установок выходного процента.

  - Для доступа к электронным счетчикам необходимо повернуть ключ “Хозяин” в положение “включено”, и удерживать его. При этом на индикаторах последовательно, в нижеприведенном порядке, высвечиваются значения электронных счетчиков (переход от одного значения к другому – нажатием кнопки “Сервис”):

  - старшая половина счетчика IN (тысячи)

  - младшая половина счетчика IN (единицы)

  - старшая половина счетчика OUT (тысячи)

  - младшая половина счетчика OUT (единицы)

  - старшая половина счетчика ATTENDANT PAY (тысячи)

  - младшая половина счетчика ATTENDANT PAY (единицы)

  - старшая половина счетчика WINS (тысячи)

  - младшая половина счетчика WINS (единицы)

  - Для изменения установок автомата необходимо, находясь в режиме просмотра счетчиков отпустить ключ “Хозяин”, и тут же вернуть его в положение “включено”. При этом на индикаторах последовательно, в нижеприведенном порядке, высвечиваются значения установок в формате X-Y, где X - номер устанавливаемого параметра, Y – его значение. Выбор значения параметра осуществляется удержанием кнопки “Сервис”, переход к следующему параметру – ее кратковременным нажатием. Назначение параметров приведено в приложении A.

  - При нахождении ключа “Хозяин” в положение “выключено” автомат находится в рабочем режиме, ожидая вброса игроком монеты. В течении 30 секунд после последней игры на индикаторах данного игрового места сохраняется последняя сыгранная  комбинация. По истечении указанного времени плата начинает работать в режиме привлечения, последовательно прокручивая на индикаторах выигрышные комбинации из 3 цифр. При длительном отсутствии игры выполняется звуковое привлечение (5 различных мелодий).

  - Игра начинается при вбрасывании игроком монеты через монетоприемник. При этом в течении 2-3 секунд происходит “прокручивание” цифр на индикаторах игрока, после чего фиксируется их итоговая комбинация. Если итоговая комбинация совпадает с одним из вариантов таблицы выигрышей то игроку выплачивается соответствующий выигрыш через хопер. В случае варианта “xx-“ (две одинаковые цифры в двух первых позициях) игроку предоставляется дополнительный бесплатный шанс улучшить итоговую комбинацию до 3 цифр (2-я раздача). При этом происходит автоматическая “прокрутка” третьей цифры – и если в результате она совпадает с двумя первыми, то выигрышная комбинация улучшается и выигрыш выплачивается за эту комбинацию. Таблица выигрышей приведена в приложении B.

  - При выплате хопером на индикаторах ведется обратный отсчет числа выплачиваемых игроку монет. Если в хопере нет нужного количества монет, необходимых для выплаты выигрыша (хопер пуст), то на индикаторах фиксируется невыплаченный остаток выигрыша. При этом происходит мигание индикаторов, сопровождаемое звуковым сигналом. Остаток суммы выплачивается вручную кассиром. После этого кассир должен открыть среднюю дверь автомата и однократно нажать клавишу “Сервис”. После этого автомат вернется в режим ожидания.

  - В случае застревания монеты, неисправности или же неверного подключения хопера или монетоприемника возможно возникновение аварийной ситуации. На индикаторах при этом высвечиваются значения “---“, звучит аварийный сигнал, и автомат прекращает работу на данном игровом месте до нажатия соответствующей этому игровому месту сервисной клавиши. Прежде чем возобновить работу необходимо убедиться в исправности и правильном подключениии указанных выше устройств

  - Для облегчения подсчета накопленных в хопере монет (например, при пересменке кассиров) предусмотрен режим очистки хопера. Для этого в режиме ожидания нужно нажать и удерживать в течение 1 сек. клавишу “Сервис”. После этого начнется опустошение хопера, с подсчетом выданых монет на индикаторах (клавишу “Сервис” при этом можно отпустить). Выйти из этого режима можно повторным нажатием клавиши “Сервис”. Режим очистки хопера не оказывает влияния на счетчики.

##### Техническое обслуживание.

  - Для проверки узлов автомата предусмотрен технологический режим, вход в который осуществляется, если при включении питания одновременно удерживаются ключ “Xозяин” и клавиша “Сервис”. Происходит последовательное тестирование узлов автомата. Переключение между тестами либо автоматическое, либо нажатиями сервисной клавиши. Порядок тестов следующий:

  - тест исправности индикаторов (мигающая комбинация “888”);

  - тест исправности сегментов (бегущая цифровая строка) + звуковой тест;

  - тест клавиш  (состояние отображается сегментами);

  - тест монетоприемника (подсчет вброшенных монет);

  - тест хопера (выплата 10 монет);

  - тест электромеханических счетчиков (запись по 10 очков на каждый счетчик).

Выход из технологического режима – либо по завершении всех тестов, либо выключением питания.

  - Регулировка громкости производится с помощью регулятора на плате (см. схему расположения).

  - При разряде литиевой батареи на плате необходимо произвести ее замену с соблюдением ее полярности.

##### Гарантийные обязательства.

При правильной эксплуатации и соблюдении требований настоящего руководства, фирма-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 6 месяцев со дня продажи.

##### Приложение A.

Установки программы.

“1-X”	Параметр 1 – Регулировка выходного процента

Значение X		Выходной %

0			75%

1			80%

2			85%

3			90%	(по умолчанию)

При изменении выходного % следует выполнить очистку электронных счетчиков.

Параметр 2 не используется (зарезервирован)

“3-X” 	Параметр 3 - Способ выплаты выигрышей

0 – с обязательным предварительным показом суммы выигрыша

1 – ускоренный – выплата начинается сразу при выпадении выигрыша (по умолчанию)

Параметры 4 и 5 не используются (зарезервированы)

“6-X”	Параметр 6 - Метод контроля выходного процента

0 – с привязкой к значениям электронных счетчиков (предсказуемая игра).

1 –  свободный (игра без ограничений по счетчикам).

“7-X”	Параметр 7 - Соотношение крупных выигрышей

0 – выигрыши “777”, “999”, “111” выдаются с примерно равной частотой

1 – выигрыш “111” выдается чаще чем “999”, а “999” чаще чем “777”

“8-X” 	Параметр 8 - Увеличение количества выпадений средних выигрышей (077, 00-, 707, XXX, 000) за счет сокращения к-ва мелких (две семерки) и крупных (777) выигрышей.

0 – меньше средних выигрышей

1 – больше средних выигрышей

##### Приложение B.

Таблица выигрышей.

| Выигрыш | Сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 777 | 200 |  |
| 999 | 100 |  |
| 111 | 50 |  |
| 000 | 20 |  |
| xxx | 10 | Любая из комбинаций: “888”, “666”, “555”, “444”, “333”, “222” |
| 707 | 7 |  |
| 00- | 5 | Нули в первых 2 позициях |
| 077 | 3 |  |
| 0-- | 2 | Ноль в 1 позиции |
| 77 | 1 | Две семерки в любом положении |
| xx- | - | Две одинаковых цифры в двух первых позициях – 2-я раздача |