Управляющая плата игрового автомата “Три цифры” на одно игровое место.

Версии программы s2.01 и s2.02 (с джекпотом и удвоением).

Технический паспорт и инструкция по эксплуатации.

1. Общие сведения

Управляющая плата игрового автомата “Три цифры” (далее по тексту плата), реализует игру с денежным выигрышем на одно игровое место, основанную на случайном выпадении числовых комбинаций из 3 цифр, с приемом входных ставок через монетоприемник и выплатой выигрышей через хопер, с возможностью выплаты выигрыша обслуживающим персоналом в случае опустошения хопера. Вывод игровой и служебной информации производится на стандартные семисегментные индикаторы (3 цифры). Таблица выигрышей имеет 12 вариантов (один из которых джекпот)  + 1 вариант дающий право на дополнительную игру. Предусмотрена также рисковая игра, основанная на возможности удвоения полученного в ходе основной игры выигрыша. Плата обеспечивает сохранение и восстановление игровой ситуации в случае сбоя питания. Имеются 4 уровня регулировки процента выдачи (от 75% до 90%). Ведется учет по 8 показателям – входная сумма (IN), выходная сумма (OUT), сумма ручной выплаты (ATTENDANT PAY), число выигранных игр (WINS) ) и четыре счетчика крупных выигрышей  (“JACKPOTS”, “777”, “999”, “111”). Для учета используются как энергонезависимые электронные, так и стандартные электромеханические счетчики (последние - только для первых четырех показателей).

##### 2. Технические характеристики.

- Напряжения питания / потребляемый ток: +12В / 1A (приведено без учета мощности, потребляемой монетоприемником, хопером и электромеханическими счетчиками);

- Электрически совместима с семисегментными индикаторами следующих типов: SA23-11SRWA, SA23-12SRWA, SA40-18SRWA, SA40-19SRWA и их аналогами.

- Совместима с монетоприемником, с выходным сигналом прохождения монеты типа “открытый коллектор” (активный уровень – низкий).

- Совместима с хопером, двигатель которого управляется сигналом типа “открытый коллектор” (активный уровень – низкий), и имеющим выходной сигнал выплаты монеты того же типа (активный уровень – низкий).

- Совместима со стандартными электромеханическими счетчиками управляемыми сигналом типа “открытый коллектор”.

- Для подключения к плате питания, хопера, монетника, счетчиков, кнопок и лампы используются клеммные колодки.

- Индикаторы типа SA23-11SRWA могут быть установлены непосредственно на плату, в имеющиеся цанговые разъемы. Индикаторы могут быть подключены также через 10-контактные разъемы, установленные непосредственно на плате

- На внутренней стороне платы установлены контрольные индикаторы, дублирующие показания основных индикаторов

- Звуковое сопровождение реализуется через звуковой моно-канал с возможностью регулировки уровня громкости.

- Габаритные размеры (с установленными индикаторами) - 155x105x35 мм.

- Масса (без установленных индикаторов) - не более 150 гр.

- Время непрерывной работы – неограничено.

- Условия эксплуатации – температура воздуха (0…70 градусов C), относительная влажность воздуха 40…80%, атмосферное давление 630…800 мм.рт.ст. (84…107 кПа).

##### Подготовка и порядок работы.

  - Подключить к плате все необходимые входные и выходные сигналы согласно схеме соединений. Включить питание платы.

  - Если на индикаторах появится надпись “Err”, сопровождаемая звуковым сигналом – это говорит о необходимости выполнить инициализацию платы.  Для этого необходимо повернуть ключ “Хозяин” в положение “включено” и удерживать кнопку “Сервис” в течение 1-2 секунд. Инициализация приводит к полной очистке электронных счетчиков автомата. Инициализацию также следует выполнять при изменении установок выходного процента. При появлении на индикаторах надписи “Dip” следует произвести переустановку  настроек автомата (см пункт 1.4).

  - Для доступа к электронным счетчикам необходимо повернуть ключ “Хозяин” в положение “включено”, и удерживать его. При этом на индикаторах последовательно, в нижеприведенном порядке, высвечиваются значения электронных счетчиков (переход от одного значения к другому – нажатием кнопки “Сервис”):

  - старшая половина счетчика IN (тысячи)

  - младшая половина счетчика IN (единицы)

  - старшая половина счетчика OUT (тысячи)

  - младшая половина счетчика OUT (единицы)

  - старшая половина счетчика ATTENDANT PAY (тысячи)

  - младшая половина счетчика ATTENDANT PAY (единицы)

  - старшая половина счетчика WINS (тысячи)

  - младшая половина счетчика WINS (единицы)

  - старшая половина счетчика JACKPOTS (тысячи)

  - младшая половина счетчика JACKPOTS (единицы)

  - старшая половина счетчика 777 (тысячи)

  - младшая половина счетчика 777 (единицы)

  - старшая половина счетчика 999 (тысячи)

  - младшая половина счетчика 999 (единицы)

  - старшая половина счетчика 111 (тысячи)

  - младшая половина счетчика 111 (единицы)

  - Для изменения установок автомата необходимо, находясь в режиме просмотра счетчиков отпустить ключ “Хозяин”, и тут же вернуть его в положение “включено”. При этом на индикаторах последовательно, в нижеприведенном порядке, высвечиваются значения установок в формате X-Y, где X - номер устанавливаемого параметра, Y – его значение. Выбор значения параметра осуществляется удержанием кнопки “Сервис”, переход к следующему параметру – ее кратковременным нажатием. Назначение параметров приведено в приложении A.

  - При повороте ключа “Хозяин” в положение “выключено” (а также его отсутствии в замке) плата при включении питания либо восстанавливает последнюю игровую ситуацию, либо, в случае отсутствия игры, показывает установленную сумму джекпота (если та не превышает 1000 монет).

  - В рабочем режиме плата ожидает вброса игроком монеты. В течении 30 секунд после последней игры на индикаторах данного игрового места сохраняется последняя сыгранная  комбинация. По истечении указанного времени плата начинает работать в режиме привлечения, последовательно прокручивая на индикаторах выигрышные комбинации из 3 цифр. При длительном отсутствии игры выполняется звуковое привлечение (5 различных мелодий).

  - Игра начинается при вбрасывании игроком монеты через монетоприемник. При этом в течении 2-3 секунд происходит “прокручивание” цифр на индикаторах игрока, после чего фиксируется их итоговая комбинация. Если итоговая комбинация совпадает с одним из вариантов таблицы выигрышей то игроку выплачивается соответствующий выигрыш через хопер. В случае варианта “xx-“ (две одинаковые цифры в двух первых позициях) игроку предоставляется дополнительный бесплатный шанс улучшить итоговую комбинацию до 3 цифр (2-я раздача). При этом происходит автоматическая “прокрутка” третьей цифры – и если в результате она совпадает с двумя первыми, то выигрышная комбинация улучшается и выигрыш выплачивается за эту комбинацию. Таблица выигрышей приведена в приложении B.

  - При разрешенном удвоении (DIP8 = ON) полученный выигрыш может быть удвоен игроком путем нажатия клавиши “Риск”. Результат рисковой игры определяется платой случайно. В случае успеха выигрыш увеличивается в 2 раза  (или же в 1,5 раза при DIP7 = ON, и сумме риска не менее 10 монет) либо теряется (или уменьшается в 2 раза при DIP7 = ON, и  сумме риска не менее 10 монет). Максимальная сумма риска составляет 100 монет.

  - При выплате хопером на индикаторах ведется обратный отсчет числа выплачиваемых игроку монет. Если в хопере нет нужного количества монет, необходимых для выплаты выигрыша (хопер пуст), то на индикаторах фиксируется невыплаченный остаток выигрыша. При этом происходит мигание индикаторов, сопровождаемое звуковым сигналом. Остаток суммы выплачивается вручную кассиром. После этого кассир должен открыть среднюю дверь автомата и однократно нажать клавишу “Сервис”. После этого автомат вернется в режим ожидания.

  - В случае застревания монеты, неисправности или же неверного подключения хопера или монетоприемника возможно возникновение аварийной ситуации. На индикаторах при этом высвечиваются значения “---“, звучит аварийный сигнал, и автомат прекращает работу на данном игровом месте до нажатия соответствующей этому игровому месту сервисной клавиши. Прежде чем возобновить работу необходимо убедиться в исправности и правильном подключениии указанных выше устройств

  - Для облегчения подсчета накопленных в хопере монет (например, при пересменке кассиров) предусмотрен режим очистки хопера. Для этого в режиме ожидания нужно нажать и удерживать в течение 1 сек. клавишу “Сервис”. После этого начнется опустошение хопера, с подсчетом выданых монет на индикаторах (клавишу “Сервис” при этом можно отпустить). Выйти из этого режима можно повторным нажатием клавиши “Сервис”. Режим очистки хопера не оказывает влияния на счетчики.

##### Техническое обслуживание.

  - Для проверки узлов автомата предусмотрен технологический режим, вход в который осуществляется, если при включении питания одновременно удерживаются ключ “Xозяин” и клавиша “Сервис”. Происходит последовательное тестирование узлов автомата. Переключение между тестами либо автоматическое, либо нажатиями сервисной клавиши. Порядок тестов следующий:

  - тест исправности индикаторов (мигающая комбинация “888”);

  - тест исправности сегментов (бегущая цифровая строка) + звуковой тест;

  - тест клавиш  (состояние отображается сегментами);

  - тест монетоприемника (подсчет вброшенных монет);

  - тест хопера (выплата 10 монет);

  - тест электромеханических счетчиков (запись по 10 очков на каждый счетчик).

Выход из технологического режима – либо по завершении всех тестов, либо выключением питания.

  - Регулировка громкости производится с помощью регулятора на плате (см. схему расположения).

  - При разряде литиевой батареи на плате необходимо произвести ее замену с соблюдением ее полярности.

##### Гарантийные обязательства.

При правильной эксплуатации и соблюдении требований настоящего руководства, фирма-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 6 месяцев со дня продажи.

##### Приложение A.

Установки программы.

“1-X”	Параметр 1 – Регулировка выходного процента

Значение X		Выходной %

0			75%

1			80%

2			85%

3			90%	(по умолчанию)

При изменении выходного % следует выполнить очистку электронных счетчиков.

Параметр 2 не используется (зарезервирован)

“3-X” 	Параметр 3 - Соотношение мелких и крупных выигрышей

0 – большее количество мелких выигрышей за счет уменьшения количества крупных

1 – большее количество крупных выигрышей за счет уменьшения количества мелких

Параметр 4 не используется (зарезервирован)

“5-X”	Параметр 5 – Наличие и сумма джекпота

0	джекпот отсутствует

1	джекпот 500 монет

2	джекпот 700 монет

3	джекпот для версии s2.01 – 900 монет, для версии s2.02 – 1000 монет

“7-X”	Параметр 7 – Контроль рисковой игры и способа выплаты

0	без рисковой игры, ускоренная выплата мелких выигрышей

1	без рисковой игры, выплата с показом выигранной суммы

2	рисковая игра на весь выигрыш, независимо от суммы

3	рисковая игра на весь выигрыщ для мелких сумм (до 10 монет), для сумм от 10 монет – рисковая игра на половину суммы

##### Приложение B.

Таблица выигрышей.

| Выигрыш | Сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| JJJ | См. Параметр 5 | Джекпот выдается случайным образом, путем появления символов “J” на всех трех индикаторах одновременно |
| 777 | 200 |  |
| 999 | 100 |  |
| 111 | 50 |  |
| 000 | 20 |  |
| xxx | 10 | Любая из комбинаций: “888”, “666”, “555”, “444”, “333”, “222” |
| 707 | 7 |  |
| 00- | 5 | Нули в первых 2 позициях |
| 077 | 3 |  |
| 0-- | 2 | Ноль в 1 позиции |
| 77 | 1 | Две семерки в любом положении |
| xx- | - | Две одинаковых цифры в двух первых позициях – 2-я раздача |