Управляющая плата игрового автомата “Три цифры”.

Версия с джекпотом и удвоением.

Технический паспорт и инструкция по эксплуатации.

1. Общие сведения

Управляющая плата игрового автомата “Три цифры” (далее по тексту плата), реализует игру с денежным выигрышем на 4 независимых игровых места, основанную на случайном выпадении числовых комбинаций из 3 цифр, с приемом входных ставок через монетоприемник и выплатой выигрышей через хопер, с возможностью выплаты выигрыша обслуживающим персоналом в случае опустошения хопера. Вывод игровой и служебной информации производится на стандартные семисегментные индикаторы (4 блока по 3 цифры). Таблица выигрышей имеет 12 вариантов (один из которых джекпот) + 1 вариант дающий право на дополнительную игру. Предусмотрена также рисковая игра, основанная на возможности удвоения полученного в ходе основной игры выигрыша. Плата обеспечивает сохранение и восстановление игровой ситуации в случае сбоя питания. Имеются 4 уровня регулировки процента выдачи (от 75% до 90%). Ведется учет по 8 показателям – входная сумма (IN), выходная сумма (OUT), сумма ручной выплаты (ATTENDANT PAY), число выигранных игр (WINS) и четыре счетчика крупных выигрышей  (“JACKPOTS”, “777”, “999”, “111” ). Для учета используются как энергонезависимые электронные, так и стандартные электромеханические счетчики (последние - только для первых четырех показателей)

##### 2. Технические характеристики.

- Напряжения питания / потребляемый ток: +5В / 1A, +12В / 1A (приведено без учета мощности, потребляемой монетоприемником, хопером и электромеханическими счетчиками);

- Совместима с семисегментными индикаторами следующих типов: SA23-11SRWA, SA23-12SRWA, SA40-18SRWA, SA40-19SRWA и их аналогами (с общим анодом!).

- Совместима с монетоприемниками, с выходным сигналом прохождения монеты типа “открытый коллектор” (активный уровень – низкий).

- Совместима с хопером, двигатель которого управляется сигналом типа “открытый коллектор” (активный уровень – низкий), и имеющим выходной сигнал выплаты монеты того же типа (активный уровень – низкий).

- Совместима со стандартными электромеханическими счетчиками управляемыми сигналом типа “открытый коллектор”.

- Для подключения устройств к плате используется стандартный 72-контактный ножевой разъем. Индикаторы могут быть подключены также через 10-контактный разъем установленный непосредственно на плате

- Звуковое сопровождение реализуется через 4 независимых звуковых канала, с возможностью регулировки уровня громкости.

- Габаритные размеры - 155x105x15 мм.

- Масса  - не более 150 гр.

- Время непрерывной работы – неограничено.

- Условия эксплуатации – температура воздуха (0…70 градусов C), относительная влажность воздуха 40…80%, атмосферное давление 630…800 мм.рт.ст. (84…107 кПа).

##### Подготовка и порядок работы.

  - Подключить к плате все необходимые входные и выходные сигналы согласно схеме соединений и распайке разъемов. Включить питание платы.

  - Если на индикаторах появятся надписи “Err”, сопровождаемые звуковым сигналом – это говорит о необходимости выполнить инициализацию автомата.  Для этого необходимо повернуть ключ “Хозяин” в положение “включено” и удерживать кнопку “Сервис A” в течение 1-2 секунд. Инициализация приводит к полной очистке электронных счетчиков автомата.

  - Если на индикаторах появятся надписи “Dip”, сопровождаемые звуковым сигналом – это говорит о том, что были изменены положения DIP-переключателей, установленных на плате. Подтвердить новые установки переключателей можно однократным поворотом ключа “Хозяин” в положение “включено”. При изменении установок выходного процента (переключатели DIP1 и DIP2 на плате) рекомендуется выполнить инициализацию автомата.

  - Для доступа к электронным счетчикам необходимо повернуть ключ “Хозяин” в положение “включено”. При этом на индикаторах последовательно, в нижеприведенном порядке, высвечиваются значения электронных счетчиков (переход от одного значения к другому – нажатием сервисной клавиши):

  - старшая половина счетчика IN (тысячи)

  - младшая половина счетчика IN (единицы)

  - старшая половина счетчика OUT (тысячи)

  - младшая половина счетчика OUT (единицы)

  - старшая половина счетчика ATTENDANT PAY (тысячи)

  - младшая половина счетчика ATTENDANT PAY (единицы)

  - старшая половина счетчика WINS (тысячи)

  - младшая половина счетчика WINS (единицы)

  - старшая половина счетчика JACKPOTS (тысячи)

  - младшая половина счетчика JACKPOTS (единицы)

  - старшая половина счетчика 777 (тысячи)

  - младшая половина счетчика 777 (единицы)

  - старшая половина счетчика 999 (тысячи)

  - младшая половина счетчика 999 (единицы)

  - старшая половина счетчика 111 (тысячи)

  - младшая половина счетчика 111 (единицы)

  - При повороте ключа “Хозяин” в положение “выключено” (а также его отсутствии в замке) плата при включении питания либо восстанавливает последнюю игровую ситуацию, либо, в случае отсутствия игры, показывает сумму джекпота, установленную переключателями DIP6, DIP5.

  - В рабочем режиме плата ожидает вброса игроком монеты. Если этого не происходит, то в течении 30 секунд после последней игры на индикаторах данного игрового места сохраняется последняя сыгранная  комбинация. По истечении указанного времени плата начинает работать в режиме привлечения, последовательно прокручивая на индикаторах выигрышные комбинации из 3 цифр. При отсутствии игры на всех 4 игровых местах плата обеспечивает также и звуковое привлечение (5 различных мелодий).

  - Игра начинается при вбрасывании игроком монеты через монетоприемник. При этом в течении 2-3 секунд происходит “прокручивание” цифр на индикаторах игрока, после чего фиксируется их итоговая комбинация. Если итоговая комбинация совпадает с одним из вариантов таблицы выигрышей то игроку выплачивается соответствующий выигрыш через хопер. В случае варианта “xx-“ (две одинаковые цифры в двух первых позициях) игроку предоставляется дополнительный бесплатный шанс улучшить итоговую комбинацию до 3 цифр (2-я раздача). При этом происходит автоматическая “прокрутка” третьей цифры – и если в результате она совпадает с двумя первыми, то выигрышная комбинация улучшается и выигрыш выплачивается за эту комбинацию. Таблица выигрышей приведена в приложении B.

  - При разрешенном удвоении (DIP8 = ON) полученный выигрыш может быть удвоен игроком путем нажатия клавиши “Риск”. Результат рисковой игры определяется платой случайно. В случае успеха выигрыш увеличивается в 2 раза  (или же в 1,5 раза при DIP7 = ON, и сумме риска не менее 10 монет) либо теряется (или уменьшается в 2 раза при DIP7 = ON, и  сумме риска не менее 10 монет). Максимальная сумма риска составляет 100 монет.

  - Полученный выигрыш выплачивется хопером. При выплате на индикаторах ведется обратный отсчет числа выплачиваемых игроку монет. Если в хопере нет нужного количества монет, необходимых для выплаты выигрыша (хопер пуст), то на индикаторах фиксируется невыплаченный остаток выигрыша. При этом происходит мигание индикаторов, сопровождаемое звуковым сигналом. Остаток суммы выплачивается вручную кассиром. После этого кассир должен открыть среднюю дверь автомата и однократно нажать клавишу “Сервис A / B / C / D” соответствующую данному игроку. После этого плата вернется в режим ожидания.

  - В случае застревания монеты, неисправности или же неверного подключения хопера или монетоприемника возможно возникновение аварийной ситуации. На индикаторах при этом высвечиваются значения “---“, звучит аварийный сигнал, и плата прекращает работу на данном игровом месте до нажатия соответствующей этому игровому месту сервисной клавиши. Прежде чем возобновить работу необходимо убедиться в исправности и правильном подключениии указанных выше устройств

  - Для облегчения подсчета накопленных в хопере монет (например, при пересменке кассиров) предусмотрен режим очистки хопера. Для этого в режиме ожидания нужно нажать и удерживать в течение 1 сек. cервисную клавишу. После этого начнется опустошение соответствующего хопера, с подсчетом выданых монет на индикаторах этого игрового места (сервисную клавишу при этом можно отпустить). Выйти из этого режима можно повторным нажатием той же сервисной клавиши. Режим очистки хопера не оказывает влияния на счетчики.

##### Техническое обслуживание.

  - Для проверки платы предусмотрен технологический режим, вход в который осуществляется, если при включении питания одновременно удерживаются ключ “Xозяин” и клавиша “Сервис A”. Происходит последовательное тестирование подключенных к плате устройств. Переключение между тестами либо автоматическое, либо нажатиями сервисной клавиши. Порядок тестов следующий:

  - тест исправности индикаторов (мигающая комбинация “888”);

  - тест исправности сегментов (бегущая строка “0123456789ab”) + звуковой тест;

  - тест клавиш и DIP-переключателей (состояние отображается сегментами);

  - тест монетоприемников (подсчет вброшенных монет);

  - тест хоперов (выплата 10 монет каждым хопером);

  - тест электромеханических счетчиков (запись по 10 очков на каждый счетчик).

Выход из технологического режима – либо по завершении всех тестов, либо выключением питания.

  - Для плат версий A,B,C,D регулировка громкости звуковых сигналов производится отдельно для каждого игрового места с помощью регуляторов на электронной плате (см. схему расположения).

  - Для платы версии E предусмотрена программная регулировка громкости звуковых сигналов. Для установки уровня громкости необходимо, находясь в режиме просмотра счетчиков отпустить ключ “Хозяин”, и тут же вернуть его в положение “включено”. При этом на индикаторах высветится надпись в  формате 1-X, где X – уровень громкости звука (0 – нет звука … 3 – максимальная громкость). Выбор уровня осуществляется удержанием кнопки “Сервис A”, выход из установки – отпусканием ключа “Хозяин”

  - При разряде литиевой батареи на плате необходимо произвести ее замену с соблюдением ее полярности.

  - ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется переставлять с одной платы на другую микросхемы AT89С52, установленные на плате, т.к. это может привести к ускоренному разряду литиевой батареи и некорректной работе программы. Номер микросхемы, установленной на плате, должен совпадать с номером платы!

##### Гарантийные обязательства.

При правильной эксплуатации и соблюдении требований настоящего руководства, фирма-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 6 месяцев со дня продажи.

##### Приложение A.

Назначение микропереключателей (перемычек) на плате управления.

DIP1, DIP2 – регулировка выходного процента

DIP2	DIP1		Выходной %

OFF	OFF		75%

OFF	ON		80%

ON	OFF		85%

ON	ON		90%

При изменении выходного % следует выполнить очистку электронных счетчиков.

DIP3 	Соотношение мелких и крупных выигрышей

OFF – большее количество мелких выигрышей за счет уменьшения количества крупных

ON – большее количество крупных выигрышей за счет уменьшения количества мелких

DIP4	Не используется (запараллелен с ключом “Хозяин” и должен быть в положении OFF)

DIP6, DIP5 – Размер джекпота

DIP6	DIP5

OFF	OFF		джекпот отсутствует

OFF	ON		джекпот 500 монет

ON	OFF		джекпот 700 монет

ON	ON		джекпот 900 монет

DIP8, DIP7 – Контроль рисковой игры и способа выплаты

DIP8	DIP7

OFF	OFF		без рисковой игры, ускоренная выплата мелких выигрышей

OFF	ON		без рисковой игры, выплата с показом выигранной суммы

ON	OFF		рисковая игра на весь выигрыш, независимо от суммы

ON	ON		рисковая игра на весь выигрыщ для мелких сумм (до 10 монет)

для сумм от 10 монет – рисковая игра на половину суммы

Местанахождение DIP-переключателей на плате можно определить по прилагаемой схеме расположения.

##### Приложение B.

Таблица выигрышей.

| Выигрыш | Сумма | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| JJJ | См. DIP6,DIP5 | Джекпот выдается случайным образом, путем появления символов “J” на всех трех индикаторах одновременно |
| 777 | 200 |  |
| 999 | 100 |  |
| 111 | 50 |  |
| 000 | 20 |  |
| xxx | 10 | Любая из комбинаций: “888”, “666”, “555”, “444”, “333”, “222” |
| 707 | 7 |  |
| 00- | 5 | Нули в первых 2 позициях |
| 077 | 3 |  |
| 0-- | 2 | Ноль в 1 позиции |
| 77 | 1 | Две семерки в любом положении |
| xx- | - | Две одинаковых цифры в двух первых позициях – 2-я раздача |