Система “Бонус 5555” для платы “4 цифры”

Выполняет накопление и случайную выдачу дополнительной суммы за выигрыш “5555” в игре “4 цифры для 3 игроков”.

Включает в себя:

- Микросхему AT89S52 для замены программы на плате “4 цифры”.

- Три индикаторные платы бонуса “5555” с 3 установленными индикаторами

Бонусная сумма за выигрыш “5555” накапливается и выплачивается независимо для каждого игрока. Начальное значение суммы выплаты – 100 монет (обычный выигрыш “5555”), накопление может производиться до 999 монет, среднее значение выплачиваемой суммы – 200-300 монет. После выплаты выигрыша “5555” сумма вновь сбрасывается в значение 100.

Текущая сумма выплаты за выигрыш “5555” показывается на индикаторной плате бонуса на соответствующей стороне. Подключение индикаторных плат, выполняется по схеме, приведенной на рисунке. Перемычки на разъеме X3 определяют номер стороны, которой соответствует бонус.