Часто задаваемые вопросы (с ответами :).

Q:	Как определить версию платы?

A:	Сделать это можно по следующим признакам:

Версия “A” – плата выполнена на отечественном текстолите (желтого цвета) на  ней установлены  4 DIP-переключателя (перемычки). В данное время не выпускается.

Версия “B” - плата выполнена на отечественном текстолите (желтого цвета). На плате установлены 8 DIP-переключателей (перемычек). Некоторые экземпляры плат данной версии могут быть несовместимы с хоперами марки Suzo MKII при подключении непосредственно к его разъему, и требуют введения дополнительного интерфейса (см. ниже).

Версия “C” - плата выполнена на импортном текстолите (зеленого цвета). На плате установлены 8 DIP-переключателей (перемычек). Все платы данной версии совместимы с хопером Suzo MKII без введения дополнительного интерфейса.

Версия “D” - плата выполнена на импортном текстолите (зеленого цвета). Плата имеет меньший размер чем платы версий “B” и “C”. На ней установлен единый блок из 8-ми DIP-переключателей.

Версия “E” - плата выполнена на импортном текстолите (зеленого цвета). Плата имеет меньший размер чем платa версии “D”, на ней отсутствуют регуляторы громкости звука (регулировка осуществляется программно).

Q:	Как определить номер платы?

A:	Платы промаркированы пятизначным номером. Платы версии ”A” - с верхней стороны (сторона деталей), а версий “B”, “C” и “D” - с нижней стороны (сторона соединений). При обращении к изготовителю за консультацией следует сообщать этот номер.

Q:	Как определить версию программы, которая установлена на плате?

A:	Сделать это можно по следующим признакам:

Версия v1.00 – была установлена на платах с номерами меньшими 03026. Данная версия имеет неточность в регулировке процента (выдача занижается примерно на 5-7% от установленной). Рекомендуется обратиться к изготовителю и произвести ее замену на более позднюю версию.

Версия v1.01 – устанавливалась на платы версий “B” и “C” с номерами большими 03026, выпущенные до 12 июня 2003 г. Микросхема AT89C52 с этой версией не имеет никакой маркировки. Версия полностью работоспособна, но не имеет настройки соотношения крупных выигрышей (переключатели DIP7 и DIP8 не используются – всегда в положении OFF).

Версия v1.02 – устанавливается на платы версий “B” и “C”, выпущенные после 12 июня 2003 г. Отличается от версии v1.01 наличием настройки соотношения крупных выигрышей (переключатель DIP7). Переключатель DIP8 не используется – всегда в положении OFF. Микросхема AT89C52 с этой версией (и выше) имеет следующие обозначения на корпусе: “v1.02” – номер версии, а также 5-значный номер, который должен совпадать с номером платы на которой она установлена. Условие совпадения номеров на микросхеме и на плате является обязательным, в противном случае возможен ускоренный разряд литиевой батареи и некорректная работа программы.

Версия v1.03 – Может быть установлена на платы любой версии (“B”, “C”, “D”). Отличается от v1.02 наличием возможности увеличения числа средних выигрышей (переключатель DIP8), а также наличием музыкального сопровождения крупных выигрышей.

Версия v2.01 – Может быть установлена на платы любой версии (“B”, “C”, “D”, “E”). Версия с возможностью удвоения выигрыша и джекпотом.

Q:	Наблюдается мигание индикаторов при проигрывании звука. В чем дело?

A:	Наиболее вероятная причина – в блоке питания. Плата потребляет небольшой ток по входу +5V, из-за этого некоторые блоки питания, расчитанные на значительно больший ток, не входят в нормальный режим стабилизации. Замерьте напряжение питания на входе +12V – если там напряжение меньше требуемого, то причина кроется именно в этом. Для устранения данного эффекта следует установить мощный балластный резистор между +5V и GND блока питания.

Q:	Насколько часто выпадает та или иная комбинация?

A:	Число выпадений игровых комбинаций (к примеру, для версии v1.02) зависит от  установок переключателей % (DIP1 и DIP2), а также от установок переключателей регулирующих соотношение выигрышей (DIP7 и DIP8). Результаты моделирования числа комбинаций для одного миллиона игр (при различном положении переключателей) сведены в нижеприведенные таблицы:

DIP7 = OFF

DIP8 = OFF	75%          	80%        	 85% 		90%

777         		425		 606		 737		935

999         		640		 674		 885		1085

111         		946		1079		1104	     	1256

000        		1897		1903		1930	     	1849

xxx       	             	11519	    	11430	     	11438	    	11405

707        		4960		4981		5047	     	5147

00-        		8075		8089		7976	     	8022

077        		5100		5036		5051	     	5233

0--       		89366	     	89032	     	88979	    	88797

77       		126746	    	125433	    	125584	   	126812

## XX-       		65760        	65552	     	65549      	65404

DIP7 = ON

DIP8 = OFF	75%          	80%        	85%        	90%

777      		320		 460		 554        	630

999         		813		1013		1202	     	1266

111        		1137		1411		1547       	1695

000        		1918		1813		2002	     	1872

xxx       		11531		11430	     	11304	    	11550

707        		5074		5041		5104	     	5024

00-        		8130		8004		7923	     	7989

077        		5000		4978		4990	     	5083

0--       		89117	     	89019	     	88787	    	88902

77       		126790	    	126620	    	127011	   	126341

XX-       		65810        	65335		65104      	65259

DIP7 = OFF

DIP8 = ON	75%          	80%         	85%        	90%

777         		343		 473		 550		676

999         		623		 708		 843	     	1054

111         		983		1044		1129	     	1305

000        		2244		2306		2424	     	2452

xxx       		14738	     	14331	     	14280	    	14251

707        		5126	      	5750		5793       	6227

00-       		10919	     	11499	     	12174	    	12975

077        		6801	      	7801	      	8434	     	9367

0--       		88720	     	89208	     	89203	    	89209

77        		88608	     	89089	     	87874	    	88097

XX-       		95974	     	93868       	91736	    	89744

DIP7 = ON

DIP8 = ON	75%          	80%         	85%        	90%

777        		247		 327		 417		467

999         		787		 933		1144	     	1330

111        		1067	      	1354		1466	     	1715

000        		2157	      	2253		2157	     	2285

xxx       		14740	     	14813	     	14834	    	14353

707        		4844	      	5115	      	5470	     	5583

00-       		10352        	10649	     	11193	    	11776

077        		6294		6788		7322	     	7867

0--       		88921	     	89190	     	89205	    	88886

77        		88670	     	87698	     	88189	    	88524

XX-       		96908	     	94816	     	94370	    	92440

Q:	Как подключить к плате хопер Suzo MKII?

A:	С хоперами Suzo МКII, как правило, поставляется интерфейсный кабель (Driver Interface Cable). С его помощью хопер можно подключить к плате способом, показанным на рис.1. Это наиболее корректный способ подключения к платам всех версий (“A”, “B”, “С”).

# Платы версии “C” можно подключать напрямую к хоперу Suzo MKII, без интерфейсного кабеля, так, как показано на рис. 2.

# Такой же способ подключения допустим и для плат версий “A” и “B”, однако при этом изготовитель не гарантирует корректную работу 100% плат этих версий – на некоторых из них возможны ошибки подсчета монет при работе хопера.

Поэтому для плат версий “A” и “B”, в случае отсутствия стандартного интерфейсного кабеля, рекомендуется схема подключения хопера,  показанная на рис. 3.