Программатор SIMM FLASH

Инструкция по эксплуатации.

Программатор SIMM Flash предназначен для чтения, стирания и программирования как отдельных микросхем Flash, так и модулей Flash-памяти в конструктиве SIMM.

Программатор подключается к USB порту персонального компьютера и не требует отдельного блока питания. Программное обеспечение программатора работает под OC Windows XP.

Рисунок 1. Общий вид программатора

I. Комплект поставки

- Программатор.

- USB-кабель для подключения к ПК.

- СD-диcк с программным обеспечением.

II. Подключение программатора и установка ПО.

- Скопировать на жесткий диск ПК папку ProgSimm со всем содержимым c прилагаемого CD-диска.

- С помощью прилагаемого USB-кабеля подключить программатор к USB-порту ПК с установленной Windows XP

- При появлении стандартного диалогового окна об обнаружении нового оборудования, выбрать вариант установки драйвера из указанного места, указав папку _Driver.

- В зависимости от установленного на программаторе контроллера (DIP-микросхема в панели 40-pin) выбрать папку, из которой будет запускаться исполняемый файл:

Для контроллера AT89S52		-	папка Exe_52

Для контроллера 89C51RB2	-	папка Exe_RB2

- Запустить в выбранной папке файл ProgSimm.exe. При этом должно открыться и активизироваться основное диалоговое окно программы.

Рисунок 2. Назначение разъемов и индикаторов

Внимание! Одновременная работа с микросхемами, установленными в разъем SIMM и в разъем DIP32 невозможна.  Работа осуществляется  либо с модулем SIMM, либо с микросхемой вставленной в панель DIP32.

III. Установка в программатор микросхем в корпусе DIP

Рисунок 3. Установка микросхем в корпусе DIP 32

Рисунок 4. Установка микросхем в корпусе DIP 28

Программирование микросхем в корпусе PLCC32  возможно с использованием специальных переходников (в комплект поставки не входят)

Рисунок 5. Установка микросхем в корпусе PLCC32

IV. Установка в программатор модулей в конструктиве SIMM 80

При установке модулей SIMM  необходимо следить за тем, чтобы вырез ключа на модуле совпадал с ключом на разъеме SIMM. В противном случае возможно повреждение как модуля, так и программатора.

Рисунок 6. Пример установки модуля SIMM 80

Внимание!   Перед установкой модуля SIMM  необходимо  проверить целостность его контактов и отсутствие между ними замыканий, иначе возможны недостоверные чтение / запись данных и даже повреждение  модуля или программатора.

Модули SIMM 80 pin  объемом 64 Мбайта,  полностью поддерживаемые программатором  обычно выглядят следующим образом:  на одной стороне 4 большие микросхемы Flash (могут быть квадратными в корпусе BGA или прямоугольными в корпусе TSOP):

C другой стороны этих модулей, как правило, располагаются 3 микросхемы шинных формирователей:

Возможны другое расположение микросхем на модуле, а также другой цвет платы. Для работы с такими модулями в программаторе следует выбирать типы, ориентируясь по маркировке установленных на модуле микросхем, например:

SIMM80_64Mb_S29GL128M   -	 4 микросхемы_Spansion_S29GL128M

SIMM80_64Mb_S29GL128N   - 	 4 микросхемы Spansion S29GL128N

SIMM80_64Mb_S29GL128P    -    4_микросхемы_Spansion_S29GL128P

SIMM80_64Mb_M29DW128F   -   4 микросхемы ST M29DW128F

В случае неверного выбора при попытке произвести операцию с модулем программатор выдаст сообщение о том, что обнаружено несоответствие идентификаторов, и дальнейшая работа будет заблокирована. В программаторе на базе контроллера 89C51RB2 для некоторых модулей возможна запись без предварительной проверки идентификатора (SIMM80_64Mb_STD_M – для микросхем с маркировкой ‘M’ и SIMM80_64Mb_STD_N – для микросхем с маркировкой ‘N’), но этой функцией не рекомендуется пользоваться, не имея достаточной квалификации.

Модули SIMM 80 pin объемом 64 Мбайта, для которых поддерживается только режим чтения, имеют по 2 микросхемы с каждой стороны и выглядят обычно так:

Они различаются по установленным микросхемам: ST или SHARP. Для чтения из этих модулей следует выбирать следующие типы:

SIMM80_64Mb_SHARP_LH28F128_RD   4 микросхемы Sharp LH28F128

SIMM80_64Mb_M59PW1282		   4 микросхемы ST M59PW1282

SIMM80_64Mb_E28F128J			   4 микросхемы Intel E28F128J,

Для программатора на базе контроллера 89C51RB2 возможна запись модуля SIMM64_SHARP_LH28F128, при условии его модификации, как изображено на фото (выводы 32 WE микросхем отпаять от платы и проводками присоединить к контактам модуля 5, 6, 29, 53).

Программатор также поддерживает модули SIMM 80 pin  объемом 32 Мбайта, 16 Мбайт, 8 Мбайт и 4 Мбайта.  Для их программирования следует также выбирать тип, соответствующий маркировке микросхем, например:

SIMM80_32Mb_ST_M29F032	- 8 микросхем STM29F032

Кроме того, программатор поддерживает следующие выпускаемые нами модули:

SIMM64_S29GL256P

(64MB модуль SIMM80, 2 микросхемы Spansion S29GL256P)

ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМ СО СТАНДАРТНЫМ МОДУЛЕМ

SIMM128_S29GL256P

(128MB модуль SIMM80, 4 микросхемы Spansion S29GL256P)

ЗАМЕНЯЕТ ДВА СТАНДАРТНЫХ 64MB МОДУЛЯ

V. Основное диалоговое окно программы и его элементы

- Панель характеристик файла для чтения из ROM

- Выбор файла для чтения (открывает стандартный диалог)

- Имя файла для чтения

- Смещение в файле для чтения (см. расширенный режим) – в 16-й системе.

- Размер файла для чтения – в 16-й системе.

- Расчет MD5 файла для чтения (результат - в поле размера)

- Панель характеристик файла для записи в ROM и сравнения с ROM

- Выбор файла для записи/сравнения (открывает стандартный диалог)

- Имя файла для записи/сравнения

- Смещение в файле для записи/сравнения (для расширенного режима) – в 16-й системе.

- Размер файла для записи/сравнения – в 16-й системе.

- Расчет MD5 файла для записи/сравнения (результат - в поле размера)

Между панелями файлов находятся кнопки  и , позволяющие копировать выбранные ранее файлы из одной панели характеристик в другую.

- Панель характеристик текущей микросхемы/модуля (ROM)

- Выбор ROM (открывает диалог выбора ROM)

- Название текущей ROM

- Идентификатор текущей ROM – в 16-й системе.

- Начальная позиция в текущей ROM (для расширенного режима) – в 16-й системе.

- Размер текущей ROM – в 16-й системе.

В разъем программатора допускается устанавливать микросхему/ модуль только того типа, который соответствует микросхеме/модулю установленному в данной панели!

Программатор в начале любой операции проверяет идентификатор установленной в разъем микросхемы/модуля (если это возможно). В том случае, если обнаруживается несоответствие идентификаторов, то выдается следующее предупреждающее сообщение:

При появлении такого сообщения следует в диалоге выбора ROM сменить тип микросхемы/модуля на соответствующий микросхеме/модулю в разъеме программатора. Невыполнение этого требования может привести к повреждению как микросхемы/модуля, так и самого программатора. Игнорировать данное предупреждение возможно только в том случае, если Вы обладаете профессиональными знаниями в области электроники и на 100% уверены в том, что делаете.

- Панель программирования

- Кнопка запуска чтения из ROM в файл для чтения

- Кнопка запуска полной очистки ROM

- Кнопка запуска проверки ROM на чистоту

- Кнопка запуска записи в ROM из файла для записи

- Кнопка запуска сравнения с ROM с файлом для сравнения

- Кнопка для прерывания выполнения текущей операции

- Полоса прогресса текущей операции

- Название текущей операции

- Имя файла, задействованного в текущей операции

- Время выполнения текущей операции

- Информация о ходе выполнения текущей операции

- Панель дополнительных функций

- Переключатель обычный/расширенный режим

- Кнопка информации о версии программатора

- Кнопка выхода из программы

VI. Элементы основного диалогового окна в расширенном режиме (для модулей флэш-памяти в конструктиве SIMM 80 pin)

- Панель адаптации под процент-селектор

Служит для быстрой адаптации 2-го модуля SIMM ИА Gaminator под процент-селектор, без полного стирания-записи модуля. Для адаптации необходимо установить модуль в разъем, выбрать в качестве файла для записи адаптированный файл прошивки 2-го модуля (поставляется вместе с процент-селектором) и нажать кнопку “Start update”

- Панель расширенных настроек

Содержит две опции, используемые при записи SIMM модуля.

- Hardware verify when writing – если этот флажок установлен, то при записи производится автоматический аппаратный контроль правильности записи путем вычитывания и сравнения записанного содержимого. Это существенно замедляет процесс записи, но дает 100% гарантию правильности результата записи.

- Write with erase – если этот флажок установлен, то при записи производится автоматическое стирание нестертых секторов, что позволяет записывать SIMM модуль без предварительной очистки.

В этой же панели расположена кнопка Read ID, нажатие которой позволяет прочесть идентификатор микросхем SIMM модуля (точнее, одной микросхемы, расположенной в младших разрядах шины данных). С этой функцией следует обращаться с осторожностью, т.к. при ее выполнении несоответствие типа модуля выбранного в панели “ROM” типу модуля установленного в разъем может привести к повреждению модуля или программатора.

- Панель посекторного стирания SIMM-модулей

Предоставляет возможность посекторного стирания SIMM-модулей. Для этого необходимо установить начало и размер стираемого участка SIMM-модуля в панели характеристик текущей микросхемы/модуля (ROM) и нажать кнопку “Start erase”. Начало и размер стираемого участка должны быть кратны размеру сектора модуля.

VII. Элементы основного диалогового окна в расширенном режиме (для микросхем флэш-памяти)

- Панель дополнительной информации о микросхеме

Нажатие кнопки Read ID позволяет прочесть идентификатор микросхемы. С этой функцией следует обращаться с осторожностью, т.к. при ее выполнении несоответствие типа микросхемы выбранной в панели “ROM” типу микросхемы установленной в разъем может привести к повреждению микросхемы или программатора.

- Панель расширенных настроек

Содержит опцию, используемую при записи микросхемы Flash.

Hardware verify when writing – если этот флажок установлен, то при записи производится автоматический аппаратный контроль правильности записи путем вычитывания и сравнения записанного содержимого. Это несколько замедляет процесс записи, но дает 100% гарантию правильности результата записи.

- Панель посекторного стирания микросхем Flash

Предоставляет возможность посекторного стирания микросхем Flash. Для этого необходимо установить начало и размер стираемого участка микросхемы в панели характеристик текущей микросхемы/модуля (ROM) и нажать кнопку “Start erase”. Начало и размер стираемого участка должны быть кратны размеру сектора микросхемы.

VIII. Особенности работы в расширенном режиме.

В расширенном режиме (в отличие от упрощенного) имеется возможность задавать в 16-ричной форме диапазон адресов в микросхеме, c которым будет производиться операция, а также смещение в файле, с которым будет производиться обмен. Эти параметры будут действительны для всех операций (таких как чтение, запись, сравнение, тестирование, стирание секторов) за исключением операции полного стирания микросхемы/модуля (“Erase all”).

IX. Диалоговое окно выбора микросхемы (модуля).

Активизируется по нажатию кнопки Select в панели характеристик текущей микросхемы/модуля (ROM). Позволяет выбрать для работы из приведенного слева списка текущую микросхему. Характеристики выбранной микросхемы/модуля приведены в правой стороне диалогового окна. В нижней строке содержится ее краткое описание.

X. Обновление и поддержка.

Список модулей и микросхем, поддерживаемых программатором, непрерывно расширяется и дополняется. Информация об обновлениях регулярно выкладывается на сайте http://ag-slots.com. Если Вы желаете получить обновленную версию программы – напишите нам, и мы вышлем Вам ее бесплатно. Также будем рады любым замечаниям и предложениям с Вашей стороны.

Гарантийный срок программатора 6 месяцев, при соблюдении общепринятых правил эксплуатации электронного оборудования.

Успехов в работе!

Группа AG-SLOTS.